Перечень работ, проводимых аккредитованным сектором метрологии отдела метрологии и испытаний продукции РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА».

| № | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |
| --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование /тип/ cредств измерений | Метрологические характеристики |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 01.01.03.01-020 | Штангенциркули | (0 – 300) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 2 | 2 | 01.01.03.01-120 | Микрометры | (0 – 100) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 3 | 1;2 | 01.00.00.00-094 | Устройства контроля толщины изоляции | (0 – 10) мм | ± 5 % |
| 4 | 1;2 | 03.00.00.00-012 | Измерители адгезии изоляционного покрытия | (0 – 60) Н | ± 25 % |
| 5 | 2 | 04.00.00.00-004 | Напоромеры | (0 – 40) кПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 6 | 2 | 04.00.00.00-009 | Манометры электроконтактные | Диапазон измерений: (0 – 6) МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 7 | 2 | 04.00.00.00-022 | Мановакуумметры двухтрубные | (0 – 6000) Па | ±20 Па |
| 8 | 2 | 04 | Манометры показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
| 9 | 1; 2 | 09.00.00.00-040 | Измерители плотности сжиженного газа ИПСГ, ИПСГ-01 | Диапазон измерений плотности СУГ: (460 – 640) кг/м3 | ± 1 % |